Descrierea  proiectului

“Unitate de cogenerare de înaltă eficienţă la SC Petrocart SA în vederea creşterii eficienţei energetice”

Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene a aprobat prin Ordin 2994/15.05.2017 varianta finala a Ghidului solicitantului pentru sprijinirea investitiilor in cogenerare de inalta eficienta pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.

SC Petrocart SA intentioneaza sa depuna documentatia pentru un proiect de investitii cu titlul “Unitate de cogenerare de înaltă eficienţă la SC Petrocart SA în vederea creşterii eficienţei energetice” in vederea    accesarii de Fonduri Europene din Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritară 6:  “Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon“, Obiectivul Specific  (OS) 6.4.: “Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă“.

Apelul de proiecte a fost deschis in data de 16.05.2017 iar depunerea Cererii de Finantare aferenta proiectului se va face dupa  data de 17.07.2017.

Prin realizarea proiectului societatea Petrocart urmareste să-si reducă costurile energetice de fabricatie a hartiilor si cartoanelor, prin producerea concomitentă de energie electrică si de energie termica intr-o unitate noua de inalta eficienta energetica.

Graficul estimativ de realizare a  proiectului este de maxim 15 luni,  punerea in functiune fiind  prevazuta  la finele anului 2018.

Instalatia noua de cogenerare va cuprinde urmatoarele faze tehnologice:

- Generarea de energie electrica si de energie termica prin arderea de gaze naturale intr-un motor cu ardere interna sau  intr-o turbina .

- Generarea de abur, intr-un cazan recuperator, prin recuperarea continutului de caldura util al gazelor de ardere de la motor sau de  turbina;

- Generarea de apa calda din preluarea caldurii circuitelor de racire.

Energia anuală totală produsă în instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă, respectiv energia termică sub formă de abur şi apă caldă şi energia electrică, va fi consumată integral de către procesul tehnologic al Societatii Petrocart.

Instalatia se va realiza pe amplasamentul societăţii Petrocart S.A. si  partial pe amplasamentul societatii Duplexcart S.A. Piatra Neamţ.

Principalii parametri tehnici ai unitatii de cogenerare in varianta cu motor cu ardere interna si in varianta cu turbina sunt:

| Caracteristici | Valori motor ardere interna | Valori turbina |
| --- | --- | --- |
| Generare de energie electrică (măsurată la bornele generatorului) | 2,0 MWe | 1,35 ÷ 1,78 MWe |
| Generare de energie termică (abur + apă fierbinte): | 1,781 MWt | 3,8 – 5,83 MWt |
| Consum de combustibil | 4,43 MWt | 5,42 – 8,43 t |
| Randament electric | 43 % | 28,3% |
| Randament termic | 40 % | 54,9% |
| Randament global | 83% | 83% |
| Economia procentuala de energie primară | 25 % | 12,8% |

Valoarea totala estimata a   investitiei   ~3.000.000  Euro.

Cheltuieli eligibile 2.800.000  Euro.

Fonduri nerambursabile 70 % din cheltuielile eligibile = 1.960.000 mii Euro.

Fonduri proprii  si imprumutate  pentru  cofinantare = 1.040.000 mii Euro.

Reducerea de costuri estimate a fi obtinuta  urmare

implementarii proiectului  -  cca 400 .000 eur /an

Durata simpla de recuperare a cofinantarii = cca 1,8 ani.

Valoarea estimata a investitiei   este maximala .  Consiliul de administratie va analiza si  va aproba   , varianta optima  de investitie, devizul final , va identifica sursele de finantare  pentru sustinerea contributiei proprii si va aproba oricare alta operatiune  ce decurge din implementarea proiectului ,    in baza  imputernicirii acordate de AGEA

Petrocart S.A

Presedinte Consiliu de Administratie

Director general

Adrian Vais